## Slide 1
ดิจิทัลสำหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ITQ1001
Digital for Information Technology
พิชญพงค์ ศิลังค์ประชา

## Slide 2
ระบบตัวเลข การดําเนินการและรหัส ลอจิกเกต พีชคณิตบูลีนและการลดรูปวงจรลอจิก วงจรคอมบิเนชัน วงจรพัลส์ วงจรซีเควนเชียล
Number systems, operations
and codes, logic gates, Boolean algebra and logic simplification, combinational logic, pulse logic, Sequential logic
คำอธิบายรายวิชา/ขอบเขตเนื้อหา
คลิกส์ที่ภาพสรุปรายวิชา

## Slide 3
1.เวลาเรียนการเข้า class room 10 %
2.รายงานนำเสนองาน(present) 50 %
3.การสอบกลางภาค - %
4.การสอบปลายภาค 40 %
รวม 100 %
การวัดประเมินผลการเรียน

## Slide 4
1.เวลาเรียนการเข้า class room 10 % )
(เข้าเรียนทุกครั้ง 10 คะแนน ขาดหักครั้งละ 2 คะแนนไม่เกิน10 )
2.รายงานนำเสนองาน(present) 50 %)
( present ตามหัวข้อที่มอบหมาย )
3.การสอบกลางภาค - %
4.การสอบปลายภาค 40 %
รวม 100 %
การวัดประเมินผลการเรียน

## Slide 5: แผนการเรียน
บทที่/สัปดาห์ที่ | เนื้อหา | กิจกรรม
1/1 | ระบบตัวเลข (Number systems) - ระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบดิจิตอล ระบบเลขฐานและรหัส | บรรยาย/แบ่งกลุ่มรายงาน
2/2 | ระบบตัวเลข (Number systems) ระบบเลขฐาน(Logic System)และรหัส - เลขฐานสิบ (Decimal Number) - เลขฐานสอง (Binary Number) - เลขฐานแปด (Octal Number) - เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number) การคำนวณเลขฐาน การแปลงเลขฐาน การคำนวณเลขฐานสอง ฯ | บรรยาย/ใบงาน

## Slide 6: แผนการเรียน
บทที่/สัปดาห์ที่ | เนื้อหา | กิจกรรม
3/3,4,5 | การใช้คอมพลีเมนต์แทนเลขจำนวนลบของเลขฐานต่าง ๆ การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง รหัสในระบบดิจิตอล 1’S Complement 2’S Complement | บรรยาย/ใบงาน ส่งงาน
4/6,7 | รหัสแทนข้อมูล และการดำเนินการ รหัสแทนข้อมูลในคอมพิวเตอร์ | บรรยาย/ใบงาน ส่งงาน
8 | ระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบดิจิตอล | 
5/9 | ระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบดิจิตอล | บรรยาย/ใบงาน ส่งงาน

## Slide 7: แผนการเรียน
บทที่/สัปดาห์ที่ | เนื้อหา | กิจกรรม
6/10 | ลอจิกเกต เครื่องหมายที่ใช้ในสมการลอจิก ตารางความจริง นอตเกต แอนด์เกต แนนด์เกต ออร์เกต เอ็กซ์คลูซีฟออร์เกต เอ็กซ์คลูซีฟนอร์เกต | บรรยาย
7/11,12 | พีชคณิตบูลีนและการลดรูป | บรรยาย
8/13 | วงจรคอมบิเนชั่น | บรรยาย
9/14 | วงจรซีเควนเชียล | บรรยาย
10/15 | วงจรพัลส์เบื้องต้น | บรรยาย
11/16 | วงจรลอจิก | บรรยาย
 | สอบปลายภาค | 

## Slide 8
ระบบตัวเลข (Number systems)

## Slide 9: เปรียบเทียบสภาวะ

## Slide 10: เปรียบเทียบสภาวะ
คลิกส์ที่ภาพ

## Slide 11
ระบบตัวเลข
ระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบดิจิตอล
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และ ฐานสิบหก
1.2 การแปลงเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปดและฐานสิบหก
1.3 การคำนวณเลขฐานสอง 1.4 การคอมพลีเมนต์เลขฐานสอง
1.5 รหัสในระบบดิจิตอล 1.6 รหัสบีซีดี 1.7 รหัสเกิน 3
1.8 รหัสเกรย์ 1.9 รหัสแอสกี

## Slide 12
ความหมายและความสำคัญของวงจรดิจิตอล
วงจรดิจิตอล หมายถึง วงจรที่ออกแบบเพื่อใช้ประมวลผล หรือ ดำเนินการสัญญาณดิจิตอล ให้เกิดผลลัพธ์ตามความต้องการของผู้ออกแบบ โดยสามารถกำหนดรูปแบบอินพุต
และ เอาต์พุต ได้โดยการเขียนตารางความจริง
กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าอินพุตและเอาต์พุต
นำมาลดรูปให้อยู่ในรูปสมการ และนำไปเขียน ลอจิกไดอะแกรม

## Slide 13
https://logic.ly/demo/

## Slide 14
https://logic.ly/demo/

## Slide 19
คลิกส์ที่ภาพ
ใช้อธิบายวงจร
And gate
เฉพาะภาพด้านบน

## Slide 20
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก
ระบบตัวเลข
ระบบตัวเลขที่ใช้ในระบบดิจิตอลใช้ระบบตัวเลขฐานสอง
มาเปรียบเทียบการทำงานพื้นฐานของระบบดิจิตอล
เพราะมีการทำงานเพียงสองสภาวะ
คือ สภาวะลอจิก 0 กับ สภาวะลอจิก 1
ระบบเลขฐานและรหัส

## Slide 21
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก
ระบบตัวเลข
ความสัมพันธ์ในระบบตัวเลขฐานต่างๆ(ความหมายของ “รหัส”)
ในเชิงคณิตศาสตร์ระบบเลขฐานทุกฐานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เช่น
ฐานสองสามารถแปลงเป็นเลขฐานสิบ ฐานสองแปลงเป็นเลขฐานแปด หรือ
ฐานสองแปลงเป็น เลขฐานสิบหกได้
และเมื่อนำเลขฐานสองจัดเป็นกลุ่มหรือจัดเป็นชุดเพื่อใช้แทนอักษร,สัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายต่างๆแล้วเราเรียกว่า “รหัส”
ระบบเลขฐานและรหัส

## Slide 22
ระบบเลขฐานและรหัส
คณิตศาสตร์ถือว่าเป็นวิชาหลักของทุกวิชาเพราะทุกวิชาในโลกนี้ต้องเกี่ยวข้องกับวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาเลขที่เรารู้จักกันดี มนุษย์จะติดต่อสื่อสารกันในเชิงคณิตศาสตร์ด้วยเลขฐานสิบ
ระบบตัวเลข

## Slide 23
ระบบเลขฐานและรหัส
ในระบบดิจิตอลเราจะเทียบการทำงานของระบบด้วยเลขฐานสอง ซึ่งประกอบด้วยเลข 0 และ 1 และยังนำเลขฐานอื่นมาใช้อีก
เช่น เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เพราะเลขฐานเหล่านี้
สามารถเปลี่ยนเลขฐานถึงกันได้
รวมทั้งมีการจับชุดเลขฐานสอง
เป็นชุด หรือเป็นกลุ่ม
เพื่อแทนตัวเลข อักขระ
หรือสัญลักษณ์อื่นๆ
เราเรียกว่า “รหัส”
ระบบตัวเลข

## Slide 24
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก
ระบบตัวเลข
ระบบตัวเลขและตัวอักษรถูกมนุษย์พัฒนาขึ้น ตามยุคตามสมัย จนถึงปัจจุบันเรามีระบบตัวเลขและตัวอักษรที่เป็นสากลไว้สื่อสารระหว่างกัน
ระบบตัวเลขที่เราใช้คำนวณในชีวิตประจำวันเราใช้ตัวเลข 10 ตัวประกอบด้วย เลข 0 – 9 เรียกว่าระบบเลขฐานสิบเป็นระบบตัวเลขที่มนุษย์ทุกคนเข้าใจ

## Slide 25
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
สัญญาณทางไฟฟ้าเชิงดิจิตอล เมื่อเทียบกับการทำงาน
ของสวิตช์วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่นทรานซิสเตอร์ จะมีการทำงาน 2 สภาวะคือ ON กับ OFF มนุษย์จึงเชื่อมโยงเลขฐานสองซึ่งมีตัวเลขสองตัวคือ 0 กับ 1 เข้ากับสภาวะ ดังกล่าว โดยสภาวะ ON จะแทนด้วย 1 และสภาวะ OFF จะแทนด้วย 0

## Slide 26
สัญญาณดิจิตอลเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่มีค่าระดับแรงดันที่ไม่ต่อเนื่องมีช่วงระยะเวลาการเกิดสัญญาณที่แน่นอนมี 2 ระดับ คือสัญญาณ สูง หรือ ลอจิก “1” และ
สัญญาณ ต่ำ หรือ ลอจิก “0” หรือ อาจเรียกได้ว่าสัญญาณเชิงตัวเลข ความแรงของสัญญาณผลต่อการเกิดสัญญาณสูงหรือต่ำ
แล้วแต่รูปแบบโปรโตคอลที่ผู้ออกแบบได้กำหนด เช่น สัญญาณดิจิตอลที่มีแรงดัน 3.3 โวล์ต กับ แรงดัน 0 โวล์ต ช่วงระหว่างการเกิดสัญญาณจะเกิดขึ้นในแนวดิ่งหรือไม่เกิดก็ได้
เมื่อนำไปเขียนกราฟสัญญาณความสัมพันธ์แรงดันกับเวลาจะมีการเกิดสัญญาณเป็นชิ้นๆหรือช่วงๆ ไม่มีความต่อเนื่องของสัญญาณ
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข

## Slide 27
สำหรับในวงจรที่มีขนาดใหญ่และมีการทำงานที่สลับซับซ้อนจะนำเอาเลขฐานสองมาใช้จะไม่สะดวกจึงนำเอาเลขฐานอื่นมาใช้ เช่น เลขฐานแปด เลขฐานสิบหก เป็นต้น ระบบเลขฐานดังกล่าวจะศึกษาดังต่อไปนี้(slideถัดไป)
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข

## Slide 28
ระบบตัวเลข (Number System) ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน คือ เลขฐานสิบ (Decimal Number)
ระบบเลขฐาน [Logic System]
อ้างถึงที่มา : อ.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การแสดงตัวเลข
เมื่อกล่าวถึงบิต (Bit) สามารถอ้างอิงถึงตัวเลขได้ 2 ตัวคือ เลข 0 หรือ 1 ซึ่งในระบบคอมพิวเตอร์การเก็บบันทึกข้อมูล (Data) และคำสั่ง (Instructions) ต่างๆ ถูกเข้ารหัสแทนด้วย บิต ด้วยรหัสข้อมูลต่างๆ เช่น รหัส ASCII ที่ใช้บิต จำนวน 8 บิตในการแทนข้อมูล 1 ตัว

## Slide 29
ระบบตัวเลข (Number System) ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน คือ เลขฐานสิบ (Decimal Number)
ระบบเลขฐาน [Logic System]
อ้างถึงที่มา : อ.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
การแสดงตัวเลข
ในไมโครคอมพิวเตอร์และคำนวณทางดิจิตอลจะใช้ระบบเลขไบนารี่ (Binary System) ซึ่งใช้เลขฐาน 2 ประกอบด้วย สภาวะการทางาน 2 สภาวะ คือ 0 และ 1
ระบบตัวเลข (Number System) ที่ใช้กันอยู่ในชีวิตประจาวัน คือ เลขฐานสิบ (Decimal Number)

## Slide 30
ระบบเลขฐาน [Logic System]
อ้างถึงที่มา : อ.พินันทา ฉัตรวัฒนา
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชนิดของระบบตัวเลข
ระบบตัวเลขที่มีบทบาทสำคัญในระบบดิจิตอล คือ
- เลขฐานสิบ (Decimal Number)
- เลขฐานสอง (Binary Number)
- เลขฐานแปด (Octal Number)
- เลขฐานสิบหก (Hexadecimal Number)

## Slide 31
ระบบเลขฐาน [Logic System]
ชนิดของระบบตัวเลข : ระบบเลขฐานสิบ
- เป็นระบบตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
- ประกอบด้วย ตัวเลข 10 ตัว คือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9
- การนับเลขในระบบเลขฐานสิบ
- หลักหน่วยจะเริ่มจาก 0 ถึง 9 และเพิ่มเป็นสองหลัก โดยเพิ่มหลักซ้ายมือด้วยเลข 1

## Slide 32
ระบบเลขฐาน [Logic System]
ชนิดของระบบตัวเลข : ระบบเลขฐานสิบ
- เมื่อตัวเลขเดซิมอลมีหลายๆ ตัวเลขใกล้กัน แต่ละตัวจะมีตำแหน่งต่างกัน ซึ่งเท่ากับเลขฐาน 10 ยกกำลัง โดยการนับจะนับจากขวาไปซ้าย ตัวเลขแต่ละตำแหน่งจะเป็นตัวคูณกับแฟคทอเรียลที่เพิ่มขึ้น

## Slide 33
ระบบเลขฐาน [Logic System]
ชนิดของระบบตัวเลข : ระบบเลขฐานสิบ
ปัจจุบันนี้ ระบบตัวเลขที่ทุกคนรู้จักกันดี ก็คือระบบเลข 10 ตัว
อันได้แก่ เลข 0 ,1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 และ 9 เลขเหล่านี้ใช้เป็นสื่อในการแทนจำนวนของคน สัตว์ วัตถุ และสิ่งของต่างๆ เรียกตัวเลขทั้ง 10 ตัว นี้ว่า เลขฐานสิบ (Decimal Number) เพราะว่าสามารถนำไปเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนค่าต่าง ๆ ที่ไม่ซ้ำกัน สำหรับเลขที่มีค่ามากกว่า 9 นั้นจะไม่มี นอกเสียจากว่าจะนำตัวเลขดังกล่าวมาเรียงประกอบกันขึ้นใหม่ดังตัวอย่างดังนี้
254 = (2x102)+(5x101)+(4x100)
เมื่อ 100 = 1
101 = 10
102 = 100

## Slide 34
ระบบเลขฐาน [Logic System]
ชนิดของระบบตัวเลข : ระบบเลขฐานสิบ
254 = (2x102)+(5x101)+(4x100)
เมื่อ 100 = 1 101 = 10 102 = 100
จากตัวอย่างข้างต้นถ้าสังเกตและพิจารณาดี ๆ หลักเกณฑ์ของการเขียนเลขจำนวนใด ๆ (N) เหล่านี้สามารถเขียนได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้
ตัวอย่าง การกระจาย
2511 = (2x103)+(5x102)+(1x101)+(1x100)
เมื่อ R = 10, d3 = 2, d2 = 5, d1 = 1, d0 = 1
และ 103 = 1000, 102 = 100, 101 = 10, 100 = 1
2x1000)+(5x100)+(1x10)+(1x1)
2511

## Slide 35
1.1.1 ระบบเลขฐานสิบ
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
ระบบเลขฐานสิบมีสัญลักษณ์ที่ใช้สิบเลขคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และเลข 9
โดยมีค่าประจำหลักดังนี้
ค่าประจำหลักของเลขฐานสิบ
ตัวอย่างเช่น จำนวน 3,256.257 สามารถเขียนได้ดังนี้

## Slide 36
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
1.1.2 ระบบเลขฐานสอง
ระบบตัวเลขที่นิยมใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มีอยู่ 3 ระบบคือ ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด และระบบเลขฐานสิบหก ซึ่งระบบเลขแต่ละฐานจะมีองค์ประกอบของตัวเลขไม่เท่ากันดังรายละเอียดต่อไปนี้
เลขฐานสอง ประกอบด้วยเลข 2 ตัวคือ 0 และ 1 เท่านั้นแต่ถ้านำตัวเลขทั้งสองจำนวนมาเรียงประกอบกันใหม่หลาย ๆ หลักซึ่งนิยมเรียกกันในทางคอมพิวเตอร์ว่า จำนวนบิต ดังต่อไปนี้
01 มี 2 บิต ฐานสิบ ค่าเท่ากับ= 1
011 มี 3 บิต ฐานสิบ ค่าเท่ากับ= 3
1101 มี 4 บิต ฐานสิบค่าเท่ากับ = 13
01001 มี 5 บิต ฐานสิบค่าเท่ากับ= 9
101001 มี 6 บิต ฐานสิบค่าเท่ากับ= 41

## Slide 37
1.1.2 ระบบเลขฐานสอง
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
ระบบเลขฐานสองมีสัญลักษณ์ที่ใช้สองเลขคือ 0 กับ 1 โดยจะมีค่าประจำหลักดังนี้
ค่าประจำหลักของเลขฐานสอง

## Slide 38
แต่ละหลักของเลขฐานสองจะเรียกว่า “บิต” (Bit มาจากคำว่า Binary Digit) จะเห็นว่าบิตทางด้านซ้ายมือจะมีค่ามากกว่าบิตทางด้านขวามือ โดยบิตทางด้านซ้ายมือที่มีค่ามากสุดเรียกว่า“เอ็มเอสบี” (MSB ย่อมาจาก Most Significant Bit)
ส่วนบิตขวามือที่มีค่าน้อยสุดเรียกว่า“แอลเอสบี” (LSB ย่อมาจาก Least Significant Bit) รูปแบบของเลขฐานสอง เช่น 1101.112,11011.11012, 101010.10112 เป็นต้น
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
1.1.2 ระบบเลขฐานสอง
MSB
LSB

## Slide 39
1.1.3 ระบบเลขฐานแปด
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
เลขฐานแปด ประกอบด้วยเลข 8 ตัวคือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 และ 7 เท่านั้น แต่สามารถนำมาเรียงกันใหม่ได้โดยเขียนให้อยู่ในวงเล็บและมีตัวเลขประจำฐานห้อยไว้ด้านท้ายเพื่อ ป้องกันการสับสนหรือเข้าใจผิดกับเลขฐานอื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
( 1 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 1 ) 10
( 2 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 2 ) 10
( 3 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 3 ) 10
( 4 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 4 ) 10
( 5 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 5 ) 10
( 6 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 6 ) 10
( 7 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 7 ) 10
( 10 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 8 ) 10
( 11 ) 8 มีค่าเท่ากับ ( 9 ) 10

## Slide 40
1.1.3 ระบบเลขฐานแปด
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
ระบบเลขฐานสอง แสดงถึงการทำงานของระบบดิจิตอลในจุดเล็กๆแต่เมื่อมีการ
พัฒนาระบบดิจิตอลมีการทำงานที่ซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้นข้อมูลก็มีมากขึ้นตาม
จึงใช้เลขฐานที่สูงขึ้นในที่นี้จะกล่าวถึงเลขฐานแปด ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่ใช้คือเลข 0,1,2,3,4,5,6 และ7 โดยมีค่าประจำหลักดังนี้
ค่าประจำหลักของเลขฐานแปด

## Slide 41
1.1.4 ระบบเลขฐานสิบหก
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
เลขฐานสิบหก ประกอบด้วยเลข 16 ตัวคือ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , A , B , C , D , E และ F เท่านั้น จะมีค่าไม่เกิน F อาจมีคำถามว่าทำไมเลขที่มากกว่า 9 จึงเป็นตัวอักษร A – F ทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าใช้เป็นเลขที่มากกว่า 9 ไปเป็น 10 แล้วจะทำให้ตัวเลขไปซ้ำกันอีก
ดังนั้นเพื่อความเข้าใจ A ในที่นี้ก็คือ 10 ตัว B มีค่าเท่ากับ 11 ตัว C มีค่าเท่ากับ 12 ตัว D มีค่าเท่ากับ 13 ตัว E มีค่าเท่ากับ 14 และตัว F มีค่าเท่ากับ 15

## Slide 42
1.1.4 ระบบเลขฐานสิบหก
1.1 ระบบเลขฐานสิบ ฐานสอง ฐานแปด และฐานสิบหก(ต่อ)
ระบบตัวเลข
ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นระบบดิจิตอลเมื่อมีการทำงานที่ซับซ้อนข้อมูลย่อมมากขึ้น
เลขฐานสิบหกจึงนิยมนำมาใช้ในการป้อนคำสั่งโปรแกรม ซึ่งเลขฐานสิบหกนี้มีสัญลักษณ์
ในการใช้งานสิบหกตัว คือ ใช้ตัวเลขสิบตัวคือ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และตัวอักษรอีกหกตัวคือ A, B, C, D, E, F โดยแทน
มีค่าประจำหลักดังนี้
ค่าประจำหลักของเลขฐานสิบหก

## Slide 43
การเปรียบเทียบเลขฐานต่าง ๆ
กับเลขฐานสิบ

## Slide 44
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นการรับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล หรือการแสดงข้อมูล จะมีระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด ระบบเลขฐานสิบ และระบบเลขฐานสิบหกเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
เลขฐานทุกฐานสามารถเปลี่ยนและเชื่อมโยงเข้าหากันได้ มนุษย์ใช้ระบบเลขฐานสิบสื่อสารซึ่งกันและกันซึ่งเราคุ้นเคยกันดี แต่ในระบบดิจิตอลใช้ระบบเลขฐานสองเป็นพื้นฐาน แต่ถ้าจะให้เกิดความสะดวกในการศึกษาและพัฒนาระบบดิจิตอล
เราจึงนำเลขฐานต่างๆเข้ามาใช้และเชื่อมโยงกันนั่นเอง

## Slide 45
ในการทำงานแต่ละขั้นตอนหากใช้เลขฐานต่าง ๆ ร่วมกันย่อมมีความสับสนเกิดขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแปลงเลขฐานให้เหมือนกันหรือให้อยู่ในฐานเดียวกันเสียก่อน จำเป็นต้องเรียนรู้ในเรื่อง
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ(slide ถัดไป)

## Slide 46
การแปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ มีวิธีการ
คือ ให้เอาเลขแต่ละตำแหน่งของฐานนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักของเลขฐานนั้น แล้วนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมกัน นั่นคือ ค่าเลขฐานสิบที่แปลงได้ ดังตัวอย่าง
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
จงแปลงเลขฐานสองค่า
101.112 เป็นเลขฐานสิบ

## Slide 47
จงแปลง (1011)2 ให้เป็นเลขฐานสิบ
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข

## Slide 48
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข

## Slide 49
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบที่กล่าวมาแล้ว เป็นวิธีการที่ทำตามลำดับขั้นหากต้องการทาด้วยวิธีลัด สามารถทาได้ดังนี้
1. เขียนเลขฐานสองเรียงจากซ้ายไปขวา
2. เขียนค่าประจำหลักของเลขฐานสองเรียงจากขวาไปซ้าย จากค่าน้อยไปหาค่ามากเฉพาะค่าที่เป็น 1
3. รวมค่าประจำหลักทั้งหมดเข้าด้วยกัน
วิธีลัด
จงแปลง (110011)2 ให้เป็นเลขฐานสิบ

## Slide 50
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข

## Slide 51: เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานไวขึ้นในยุค Ai
https://numeral-systems.com/

## Slide 52
1. การแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
การคำนวณเลขฐาน
การแปลงเลขฐานของระบบตัวเลข
แบบฝึกหัดใบงาน 1
1. ระบบตัวเลขที่นิยมใช้งานในวงจรดิจิตอลใช้เลขฐานใดบ้าง และแต่ละเลขฐานมีจำนวนตัวเลขกี่ตัว ประกอบด้วยตัวเลขอะไรบ้าง
2. จงแปลงเลขฐานสองต่อไปนี้ให้เป็นเลขฐานสิบ
ส่งคำตอบไปที่ watchaihost50@gmail.com

## Slide 53
รายงาน
กลุ่มละไม่เกิน 3 ท่าน
ส่งรายชื่อกลุ่มในห้องกลุ่มเรียน
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน
เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน