## Slide 1
ITQ1001
Digital for Information Technology
(Number systems)

## Slide 2: การแปลงเลขฐานต่างๆ

## Slide 3: การแปลงเลขฐาน (Number Base Conversion) คือหนึ่งในพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของระบบคอมพิวเตอร์และดิจิทัล เพราะมนุษย์เราคุ้นเคยกับ "เลขฐานสิบ (Decimal)" ที่มีนิ้วมือ 10 นิ้ว แต่คอมพิวเตอร์กลับเข้าใจเพียงแค่ "เลขฐานสอง (Binary)" ที่แทนสถานะเปิด-ดับของสวิตช์ไฟฟ้าเท่านั้น

## Slide 4: การแปลงจาก "ฐานใด ๆ" เข้าสู่ "ฐานสิบ“ (Base N rightarrow$ Base 10)
"หลักการคือ การกางสูตรกระจายค่าน้ำหนักตามตำแหน่ง (Positional Value)" ไม่ว่าโจทย์จะเป็นเลขฐานอะไรก็ตาม (ฐาน 2, 8 หรือ 16)
ให้นำเลขในแต่ละหลัก ไปคูณกับ "เลขฐานนั้น ๆ ยกกำลังด้วยตำแหน่งของมัน"
โดยเริ่มนับตำแหน่งจากขวาไปซ้าย เริ่มต้นที่ตำแหน่งทศนิยมหลักแรกคือ 0, 1, 2, 3, ...แล้วนำผลลัพธ์ทั้งหมดมาบวกกัน

## Slide 5
ตัวอย่าง: แปลง (1101)2 (ฐาน 2) ให้เป็นฐาน 10
ขั้นที่ 1 (ใส่ค่าน้ำหนักยกรอบ): เรียงจากขวาไปซ้าย
ขั้นที่ 2 (รวมผลลัพธ์): เอาค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกกัน
-> 8 + 4 + 0 + 1 = 1310

## Slide 6: การแปลงจาก "ฐานสิบ" ออกไป "ฐานใด ๆ" (Base 10 => Base N)
"หลักการคือ การตั้งหารสั้นเอาเศษ (Successive Division)"
เมื่อต้องการเอาเลขฐานสิบกระจายออกไปเป็นฐานอื่น ให้เรานำ "เลขฐานเป้าหมาย" มาเป็นตัวตั้งหารสั้นหารเลขฐานสิบนั้นไปเรื่อย ๆ จนกว่าผลหารจะกลายเป็น 0 จากนั้นให้เก็บ "เศษเหลือ (Remainder)" ในแต่ละบรรทัดมาตอบ โดยใช้วิธี "อ่านคำตอบจากล่างขึ้นบน"

## Slide 7
การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบ (ต่อ) มีวิธีการ
คือ ให้เอาเลขแต่ละตำแหน่งของฐานนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักของเลขฐานนั้น แล้วนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมกัน นั่นคือ ค่าเลขฐานสิบที่แปลงได้ ดังตัวอย่าง

## Slide 8
การแปลงเลขระหว่างฐานสอง กับ เลขฐานสิบหก
การแปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบหก
เลขฐานสอง 4 ตัวเท่ากับเลขฐานสิบหก 1 ตัว ดังนั้นการแปลงเลขฐานสอง
เป็นเลขฐานสิบหก ใช้หลักการเดียวกันกับการแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปด เพียงแต่จัดชุดเลขฐานสอง 4 ตัวแทนเลขฐานสิบหก 1 ตัว เท่านั้น แสดงดังตัวอย่างต่อไปนี้

## Slide 9
การแปลงเลขฐานสองเป็น เลขฐานแปด
มีหลักการอยู่ว่า เลขฐานสอง 3 ตัวแทนเลขฐานแปด 1 ตัว
ถ้าแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดที่เป็นจำนวนเต็มให้จัดชุดเลขฐานสองชุดละ 3 ตัวโดยนับจากจุดทศนิยมมาทางซ้ายชุดสุดท้ายถ้าไม่ครบ 3 ตัว ให้ใส่ศูนย์แทนจนครบ 3 ตัว
ถ้าเป็นทศนิยมใช้หลักการเดียวกันแต่ให้จัดชุดโดยนับจากจุดทศนิยมมาทางขวาในทางเขียนให้ตรงตามตำแหน่งของเลขนั้นๆดังแสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้

## Slide 10
การแปลงเลขฐานสิบหกเป็นเลขฐานสอง
การแปลงเลขฐานสอง เป็นเลขฐานสิบหก

## Slide 11
การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสิบ มีวิธีการ
คือ ให้เอาเลขแต่ละตำแหน่งของฐานนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักของเลขฐานนั้น แล้วนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมกัน นั่นคือ ค่าเลขฐานสิบที่แปลงได้ ดังตัวอย่าง

## Slide 12
การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสิบ มีวิธีการ
คือ ให้เอาเลขแต่ละตำแหน่งของฐานนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักของเลขฐานนั้น แล้วนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมกัน นั่นคือ ค่าเลขฐานสิบที่แปลงได้ ดังตัวอย่าง
8 กำลัง -1 = 8/(8*8) = 0.125
= 8/64 = 0.125
(3*0.125= 0.375)
8 กำลัง -2 = 8/(8*8*8)=0.15625
= 8/(512)=0.15625

## Slide 13
การแปลงเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสิบ มีวิธีการ
คือ ให้เอาเลขแต่ละตำแหน่งของฐานนั้นคูณด้วยค่าประจำหลักของเลขฐานนั้น แล้วนำค่าที่ได้ทั้งหมดมาบวกรวมกัน นั่นคือ ค่าเลขฐานสิบที่แปลงได้ ดังตัวอย่าง

## Slide 14
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสอง
ใช้หลักการง่ายๆ โดย เลขฐานแปด 1 ตัว สามารถแทนด้วยเลขฐานสอง 3 บิต ดังนั้นการแปลงเลขระหว่างฐานสองและฐานแปด ทำได้โดยการแทนค่าต่าง ๆ ตามตารางดังนี้

## Slide 15
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสอง
ใช้หลักการง่ายๆ โดย เลขฐานแปด 1 ตัว สามารถแทนด้วยเลขฐานสอง 3 บิต ดังนั้นการแปลงเลขระหว่างฐานสองและฐานแปด ทำได้โดยการแทนค่าต่าง ๆ ตามตารางดังนี้

## Slide 16
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสอง

## Slide 17
https://www.youtube.com/watch?v=qsG7pwy5q-8
การแปลงเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสิบหก
73 8
4 2 1
4 2 1
0 1 1
ฐาน 2
1 1 1
แปลงเป็น.ฐานสองก่อนแล้วเป็นฐานสิบหก
7
3
20
21
22
20
21
22
1 011
ฐาน 16
0011
3
11
3
B
73 8
3B 16
=

## Slide 18
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก
การแปลงเลขฐานสิบไปเป็นเลขฐานสอง ฐานแปด หรือฐานสิบหกมีวิธีการคือ ถ้าเป็นเลขจำนวนเต็มให้เอาเลขฐานนั้นมาหารเลขฐานสิบที่ต้องการแปลง โดยหารจนกว่าจะหารต่อไปอีกไม่ได้ และเศษที่ได้จากการหารแต่ละครั้งคือค่าที่แปลงเป็นเลขฐานนั้น
ค่าของเศษที่ได้จากการหารครั้งแรกให้เป็นบิตหรือหลักต่ำสุด (LSB) ส่วนเศษที่ได้จากการหารครั้งสุดท้ายให้เป็นบิตหรือหลักสูงสุด (MSB)
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง

## Slide 19
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก
กรณีค่าของเลขฐานสิบเป็นทศนิยมมีวิธีการคือ ให้เอาเลขฐานนั้นมาคูณเลขฐานสิบ
ที่ต้องการแปลง ผลลัพธ์ของการคูณที่เป็นจำนวนเต็มครั้งแรกให้เป็นคำตอบของบิตหรือหลักสูงสุด (MSB) และผลลัพธ์ของการคูณที่เป็นจำนวนเต็มครั้งสุดท้ายคือค่าบิตหรือหลักต่ำสุด (LSB)
1. 250 นำ 0.250 ไปตั้งx2
1. 500 นำ 0.500 ไปตั้งx2
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง

## Slide 20
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง เลขฐานแปด และเลขฐานสิบหก
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสอง

## Slide 21
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานแปด

## Slide 22
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานแปด

## Slide 23
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานแปด

## Slide 24
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานแปด

## Slide 25
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสิบหก

## Slide 26
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสิบหก

## Slide 27
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสิบหก

## Slide 28
จงแปลง 61.36 ให้เป็นเลขฐานสิบหก
การแปลงเลขฐานสิบ เป็นเลขฐานสิบหก

## Slide 29
การแปลงเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสิบหกให้เป็นเลขฐานสิบ มีลักษณะคล้ายกับการแปลงเลขฐานสองและเลขฐานแปดให้เป็นเลขฐานสิบ แต่แตกต่างกันตรงที่ว่าฐานเป็นเลขสิบหก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ค่าประจำหลักของเลขฐานสิบหก

## Slide 30
การแปลงเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลง (1A3D)16 ให้เป็นเลขฐานสิบ

## Slide 31
การแปลงเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ

## Slide 32
การแปลงเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสิบหกที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสิบหกที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบ สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันกับการแปลงเลขฐานสอง และเลขฐานแปดที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบต่างกันตรงที่ฐานเป็นเลขสิบหกดังตัวอย่างต่อไปนี้
16 กำลัง -1 = 16/(16*16)
= 16/(256)
= 0.0625
16 กำลัง -2 = 16/(16*16*16)
= 16/4096
= 0.003906

## Slide 33
การแปลงเลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสิบหกที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบ
การแปลงเลขฐานสิบหกที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบ สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันกับการแปลงเลขฐานสอง และเลขฐานแปดที่เป็นทศนิยมให้เป็นเลขฐานสิบต่างกันตรงที่ฐานเป็นเลขสิบหกดังตัวอย่างต่อไปนี้

## Slide 34
การแปลงเลขฐานสองเป็น เลขฐานแปด
มีหลักการอยู่ว่า เลขฐานสอง 3 ตัวแทนเลขฐานแปด 1 ตัว
ถ้าแปลงเลขฐานสองเป็นเลขฐานแปดที่เป็นจำนวนเต็มให้จัดชุดเลขฐานสองชุดละ 3 ตัวโดยนับจากจุดทศนิยมมาทางซ้ายชุดสุดท้ายถ้าไม่ครบ 3 ตัว ให้ใส่ศูนย์แทนจนครบ 3 ตัว
ถ้าเป็นทศนิยมใช้หลักการเดียวกันแต่ให้จัดชุดโดยนับจากจุดทศนิยมมาทางขวาในทางเขียนให้ตรงตามตำแหน่งของเลขนั้นๆดังแสดงตามตัวอย่างต่อไปนี้

## Slide 35
การคำนวณเลขฐานสอง
เนื่องจากเลขฐานสองเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบดิจิตอลจึงขอกล่าวถึงวิธีการคำนวณหาค่าการบวก การลบ การคูณ และการหาร เลขฐานสอง ซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้
การบวกเลขฐานสอง (Binary addition)
การบวกและการลบเลขฐานสองมีวิธีการเหมือนกับการบวกลบเลขฐานสิบที่เราคุ้นเคยเพียงต่างกันที่การยืม
เลขฐานสิบค่าของการยืมจะได้ครั้งละสิบ แต่ถ้าเป็น
เลขฐานสองค่าของการยืมก็จะได้ครั้งละสอง ซึ่งมีหลักเกณฑ์สรุปดังตารางดังนี้
การบวกเลขฐานสอง

## Slide 36
การคำนวณเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสอง 1+1 เท่ากับ 2 ของเลขฐานสิบ
แต่เท่ากับ 10 ของเลขฐานสอง
เราจึงได้ผลลัพธ์เป็น 0 แล้วทด 1 เพื่อนำไปบวกกับหลักถัดไป

## Slide 37
การคำนวณเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสอง (Binary addition)
จงบวกเลขฐานสองต่อไปนี้

## Slide 38
การคำนวณเลขฐานสอง
การบวกเลขฐานสอง (Binary addition)

## Slide 39
การคำนวณเลขฐานสอง
ครั้งต่อไป
เช็ดชื่อ